SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU CZTEROKOŁOWEGO

Załącznik  A

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

(podać typ i producenta)

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | WYPEŁNIA WYKONAWCA OPISUJĄC ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA LUB PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- | --- |
| 1. | pojazd fabrycznie nowy, posiadający homologację, dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych z dodatkowym napędem zwanym alternatywnym – gąsienicowym, z zestawem gąsienic, wyprodukowany przez producenta pojazdu czterokołowego i dedykowany do danego pojazdu przez producenta (4 sztuki) |  |
|  | przystosowany do jazdy dwóch osób siedzących jeden za drugim (jak w motocyklu), podwyższone siedzenie pasażera z możliwością szybkiego demontażu, z oparciem pleców i dwoma wyprofilowanymi uchwytami oryginalne dedykowane przez producenta, siedzenie pasażera umieszczone przed tylną osią pojazdu |  |
|  | zamontowana wyciągarka na płycie montażowej z pełnym wyposażeniem, renomowanej firmy specjalizującej się w produkcji wyciągarek do pojazdów terenowych, udźwig pomiędzy 1100 kG a 1500kG | (należy podać producenta) |
|  | wciągarka i wyposażenie dobrane odpowiednio do oferowanego modelu pojazdu oryginalna dedykowana przez producenta |  |
|  | przełącznik sterujący wyciągarką na kierownicy blisko rękojeści, umożliwiający sterowanie kciukiem |  |
|  | kolor podstawowy pojazdu: po konsultacji z zamawiającym |  |
|  | wzmocniony przedni i tylny zderzak rurowy (bumper) dedykowany przez producenta, przedni i tylni bagażnik umożliwiający przewożenie dodatkowych bagaży oryginalne dedykowane przez producenta, dodatkowo zamontowany tylny łatwo demontowany bagażnik o pojemności minimum 35 litrów |  |
|  | lampy zespolone oświetlenie i kierunkowskazy zamontowane w sposób, który zabezpieczają przez przypadkowe uszkodzenie, zamontowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie UE |  |
|  | przednia szyba z elastycznego tworzywa sztucznego (przeźroczysta) chroniąca kierowcę, jego tors oraz dłonie przed warunkami atmosferycznymi, przy czym wysokość szyby – minimum 40 cm nad poziomem kierownicy oryginalne dedykowane przez producenta |  |
|  | aluminiowe obręcze kół oryginalne dedykowane przez producenta, rozstaw osi min 1300 mm |  |
|  | zbiornik paliwa minimum 20,5 litra |  |
|  | zamontowany uchwyt wymienny do montażu - hak kulowy 55 mm + sworzniowy do ciągnięcia przyczepy o ciężarze maksymalnym 590 kg, uchwyt holowniczy typu oko do zaczepu i transportu przyczepy w warunkach zimowych o ciężarze do 300 kg (konsultacja z zamawiającym) |  |
|  | obramowanie przedniego oraz tylnego bagażnika, zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem, wysokość maksymalnie 10 cm – przód, maksymalnie 20 cm – tył, oryginalne dedykowane przez producenta |  |
|  | grzanie manetek i przycisku przyspieszacza oryginalne dedykowane przez producenta, osłona kierownicy ze zintegrowanymi osłonami dłoni |  |
|  | zamontowanie lusterek zgodnie z przepisami ruchu drogowego oryginalne dedykowane przez producenta |  |
|  | układ hamulcowy hydrauliczny hamowanie pojazdu: - przednie: hydrauliczne, tarczowe wentylowane, średnica tarczy minimum 214 mm, zaciski dwu tłoczkowe - tylny: hydrauliczny, tarczowy wentylowany, średnica tarczy minimum 214 mm, zacisk dwu tłoczkowy |  |
|  | trójstopniowe wspomaganie kierownicy DPS |  |
|  | zespolony przełącznik sterujący sygnalizacją dźwiękową i świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych, zamontowany blisko kierownicy umożliwiający szybkie włączenie, zabezpieczony przed wodą i śniegiem |  |
|  | dostosowanie pojazdu czterokołowego do montażu i użytkowania napędów alternatywnych oryginalny dedykowany przez producenta |  |
|  | błotniki zamontowane na nadkolach zabezpieczające pojazd przed śniegiem podczas pracy napędów alternatywnych w warunkach zimowych |  |
| 2. | Silnik: pojemność minimum 650 cm3 - max. 800 cm3 4-suwowy, chłodzony cieczą, dwucylindrowy w układzie V, cztery zawory na cylinder moc - zgodnie z warunkami homologacji |  |
|  | chłodzony cieczą |  |
|  | automatyczna skrzynia biegów CVT z przełożeniami High, Low, Park, Neutral, Reverse, hamowanie silnikiem |  |
|  | przeniesienie napędów mechaniczne |  |
|  | układ jezdny: elektronicznie dołączany 2x4/4x4, przekazanie napędu wałem, wiskotyczna blokada przedniego dyferencjału (szpera) Visco-Lok |  |
| 3. | Napęd alternatywny – gąsienicowy: mocowany do wszystkich piast pojazdu, podczas okresów występowania śniegu i płatów śniegu z przerwami spowodowanymi wytopami, w zastępstwie kół, homologacja do użytku na drogach publicznych, posiadające moduł przeliczania obrotów/prędkości (jak jazda na kołach) oryginalne od producenta pojazdu czterokołowego, wspomaganie układu kierowniczego przystosowany do jazdy na napędach alternatywnych dedykowane przez producenta |  |
|  | całosezonowe, o wzmocnionej konstrukcji umożliwiające jazdę po utwardzonych nawierzchniach i kamieniach |  |
|  | napęd gąsienicowy z profilami w kształcie poprzecznych łopatek z kostkami umożliwiającymi również jazdę zimą po głębokim śniegu |  |
|  | przestrzenie między łopatkami z kostkami ułatwiające czyszczenie profili gąsienic ze śniegu, ziemi, błota i kamieni |  |
|  | profile gąsienic o wysokości zapewniającej dobrą trakcję w różnych gatunkach śniegu, błota i trawy |  |
| 4. | Sygnalizacja świetlna: zamontowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa dla pojazdów uprzywilejowanych |  |
|  | lampki LED |  |
|  | kolor lampek – niebieski |  |
|  | zabezpieczone przed uszkodzeniem, umieszczone w przestrzeniach ochrony odpowiednio z tyłu i z przodu pojazdu |  |
|  | dwie lampki z przodu i z tyłu pojazdu, nie dopuszcza się montowania lampki na sztycy |  |
|  | wymiary lampek sygnalizacyjnych z przodu i z tyłu nie mogą przekraczać podanych niżej wymiarów: - szerokość obudowy z kloszem – maksymalnie 100 mm dla LED – maksymalnie 106 mm - wysokość obudowy z kloszem – maksymalnie 50 mm - głębokość obudowy z kloszem – maksymalnie 40 mm |  |
| 5. | Sygnalizacja dźwiękowa z modulacją: po jednym głośniku umiejscowionym w przedniej części pojazdu, w przestrzeniach ochrony przodu pod karoserią pojazdu , głośność minimum 100 Watt |  |
|  | wymiary głośnika: najmniejszy z możliwych |  |
|  | głośnik musi być zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi (wodą, mrozem itp.) |  |
| 6. | Sterowanie sygnalizacją dźwiękową i świetlną: przełącznikiem zespolonym |  |
|  | odpornym na warunki atmosferyczne (woda, śnieg, błoto) |  |
|  | przełącznik posiadający możliwość przełączenia modulacji sygnałów dźwiękowych i używania klaksonu |  |
|  | sterowanie sygnalizacją posiadającą funkcję naprzemiennego używania samego oświetlenia niebieskiego bez sygnałów dźwiękowych, z możliwością płynnego dołączenia sygnałów dźwiękowych |  |
| 7. | Gwarancja, serwis: wykonawca (sprzedający) zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanym serwisie importera, przeglądy posezonowe i naprawy powstałe w trakcie eksploatacji, w okresie gwarancji zabezpiecza pojazd zastępczy o parametrach technicznych pojazdu pozostającego w naprawie na czas naprawy |  |
|  | gwarancja na pojazd i napęd alternatywny wynosi minimum 24 m-c na terenie UE | (wpisać okres gwarancji) |
|  | czas przystąpienia wykonawcy do realizacji zlecenia naprawy gwarancyjnej lub okresowego przeglądu w ramach gwarancji nie może przekroczyć 12 godzin od chwili zgłoszenia, za naprawy i przeglądy okresowe w ramach gwarancji koszty ponosi wykonawca z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych |  |
|  | serwis zlokalizowany do 50 km od siedziby zamawiającego wykonawca przedstawi kopię autoryzacji serwisu |  |
|  | wymagane dokumenty dostarczone do zamawiającego w języku polskim: - homologacja - oświadczenie o danych informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów - książka serwisowa (alternatywnie – po serwisie wydruki z systemu informatycznego raporty z naprawy i przeglądu - instrukcja obsługi pojazdu i napędów alternatywnych - przeszkolenie użytkowników z eksploatacji pojazdów czterokołowych i użytkowania oraz montażu i demontażu napędów alternatywnych |  |